消防栓箱产品质量监督抽查实施细则

本细则适用于郑州市市场监督管理局组织的消火栓箱产品质量监督抽查。本细则规定了此类产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则等。

1、 抽样方法

以随机抽样方式在生产企业自检合格产品、经销企业待销产品中抽取。

随机数可使用随机数表、骰子、扑克牌等方式产生。

每批次产品抽取样品2台，其中检验样品数量1台, 备用样品数量1台。

2、 检验依据

表1 检验项目和依据

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB/T 14561-2019 | 消火栓箱GB/T 14561-2019 6.2 |
| 2 | 外形尺寸和极限偏差 |  | 消火栓箱GB/T 14561-2019 6.3 |
| 3 | 材料 |  | 消火栓箱GB/T 14561-2019 6.3.2 |
| 4 | 箱体刚度 |  | 消火栓箱GB/T 14561-2019 6.4 |
| 5 | 箱门 |  | 消火栓箱GB/T 14561-2019 6.5 |
| 6 | 室内消火栓性能试验 |  | 室内消火栓GB 34451-2018 6.10、6.11 |
| 7 | 消防接口性能试验 |  | 消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件GB 12514.1-2005 5.4、5.5 |
| 8 | 消防水带长度 |  | 消火栓箱GB/T 14561-2019 6.9.3.1 |
| 9 | 消防水带密封性能 |  | 消火栓箱GB/T 14561-2019 6.9.3.2 |
| 10 | 消防水带耐压性能 |  | 消火栓箱GB/T 14561-2019 6.9.3.3 |
| 11 | 标志 |  | 消火栓箱GB/T 14561-2019 6.2 |

3、 依据标准

GB/T 14561-2019《消火栓箱》

GB 12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》

4、判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。